参数表

| 车型 | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 3.0 V6 VTEC |
| --- | --- | --- | --- |
| 发动机 |
| 类型 | 2.0升/直列四缸/16气门 程序控制燃油喷射 DOHC双顶置凸轮轴 i-VTEC智能可变气门正时 及升程电子控制系统 | 2.4升/直列四缸/16气门 程序控制燃油喷射 DOHC双顶置凸轮轴 i-VTEC智能可变气门正时 及升程电子控制系统 | 3.0升/V型六缸/24气门 程序控制燃油喷射 SOHC单顶置凸轮轴 VTEC智能可变气门正时 及升程电子控制系统 |
| 排气量(cm3) | 1998 | 2354 | 2997 |
| 压缩比 | 9.8:1 | 9.7:1 | 10.0:1 |
| 最大功率(kW/rpm) | 110/6000 | 119/5500 | 177/6250 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 186/4500 | 219/4500 | 288/5000 |
| 变速箱 |
| 变速器 | 5挡自动 |
| 驱动轮 | 前轮 |
| 转向系统 |
| 转向器类型 | 齿轮齿条式 动力转向 |
| 方向盘总圈数 | 2.98 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 |
| 制动系统 |
| 类型-前/后轮 | 通风盘式/盘式 |
| 制动回路 | 双叉式双回路 |
| 驻车制动 | 手动操作 后轮两轮制动 |
| 悬系统 |
| 类型 前/后轮 | 双叉臂独立悬挂/五连杆双叉臂独立悬挂 |
| 尺寸 |
| 长(mm) | 4814 | 4814 |
| 宽(mm) | 1821 | 1821 |
| 高(mm) | 1463 | 1466 |
| 轴距(mm) | 2738 |
| 轴距 前/后(mm) |  | 1551/1551 |  |
| 整备质量(kg) | 1422 | 1465 | 1562 |
| 燃油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L) | 444 | 444 | 444 |
| 最小高地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 |
| 轮胎/车轮 |  |  |  |
| 轮胎规格 | 205/65 R15 94V | 205/65 R15 94V | 205/60 R16 92V |
| 车轮规格 | 15 x 6.5JJ | 15 x 6.5JJ | 16 x 6.5JJ |
| 铝合金轮毂 | O | O | O |
| 性能 |
| 90km/h 等速油耗(L/100km) | 6.8 | 7.3 | 7.8 |
| 最高车速(km/h) | 195 | 200 | 200 |
| 安全系统 |
| ABS(带EBD功能)防抱死制动系统 | O | O | O |
| TCS牵引力控制系统 |  |  | O |
| 座椅侧气囊 |  |  | O |
| 智能型SRS双安全气囊 | O | O | O |
| 预紧式前座椅三点式安全带 | O | O | O |
| 后座椅三点式安全带 | O | O | O |
| 前后座椅头枕 | O | O | O |
| 前座椅头部缓冲保护 | O | O | O |
| 车门内置防侧撞保护杆 | O | O | O |
| 儿童门锁 | O | O | O |
| 前后雾灯 | O | O | O |
| 高位制动灯 | O | O | O |

| 车型 | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 3.0 V6 VTEC |
| --- | --- | --- | --- |
| 防盗系统 |  |  |  |
| 智能防盗启动锁止系统 | O | O | O |
| 防盗报警系统 | O | O | O |
| 遥控中央门锁及行李箱锁 | O | O | O |
| 控制装置 |  |  |  |
| 定速巡航系统 |  | O | O |
| 电动车窗 | O | O | O |
| 中央门锁 | O | O | O |
| 可折国式电动后视镜 | O | O | O |
| 前后及高度可调式转向柱 | O | O | O |
| 多级式风窗玻璃雨刮器 | O | O | O |
| 仪表板照明调节装置 | O | O | O |
| 车身外部 |  |  |  |
| 卤素前大灯 | O | O | O |
| 绿色隔热玻璃 (前风窗玻璃带蓝色遮光眉) | O | O | O |
| 电动玻璃天窗 |  | O | O |
| 车身同色外后视镜 | O | O | O |
| 带侧转向灯外后视镜 |  | O | O |
| 车身同色车门保护饰条 | O | O | O |
| 后风窗玻璃印刷式天线 | O | O | O |
| 乘员侧 |  |  |  |
| 左/右独立控制自动空调 | O | O | O |
| 高级6喇叭立体声六碟CD音响 |  | O | O |
| 高级6喇叭立体声单碟CD音响 | O |  |  |
| AM/FM收音机 | O | O | O |
| 木纹装饰中央控制台 |  | O | O |
| 木纹装饰电动车窗开关窗板 |  | O | O |
| 真皮内饰(座椅+门饰板) |  | O | O |
| 织物内饰(座椅+门饰板) | O |  |  |
| 便利装置 |  |  |  |
| 驾驶席座椅电动3方向调节 |  | O | O |
| 驾驶席座椅手动高度调节 | O |  |  |
| 助手席座椅电动4方向调节 |  | O | O |
| 座椅腰靠 |  | O | O |
| 座椅头枕(前排+后排) | O | O | O |
| 滑动式前排中央扶手 (带双层储物格) | O | O | O |
| 后座椅扶手(带有木纹盖杯架) |  | O | O |
| 后座椅扶手(带有盖杯架) | O |  |  |
| 顶置式眼镜盒 | O | O | O |
| 带化妆镜和照明灯遮阳板 | O | O | O |
| 凝光阅读灯/电源插座 | O | O | O |
| 车门杂物袋和硬币盒 | O | O | O |
| 前后杯托架 | O | O | O |
| 可锁行李通道(后座椅扶手后部) | O | O | O |
| 可锁折叠式后椅背 | O | O | O |
| 一触式玻璃升降开关(带夜视功能) | O | O | O |
| 前大灯自动关闭 | O | O | O |
| 驾驶员车窗防夹功能 | O | O | O |
| 车匙开启 、关闭车窗 | O | O | O |
| 车匙遥控开启车窗 | O | O | O |
| 变光式组合仪表 | O | O | O |
| 方向盘遥控音响 |  | O | O |